АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2015г.                                            № 53                 		                  х. Калинин

Об оценке готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016г.г., Администрация Калининского сельского поселения

постановляет:

- Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2015-2016г.г. (приложение 1).

- Утвердить перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (приложение 2).

- Утвердить график проверки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Калининского сельского поселения по оценке готовности к отопительному периоду 2015-2016г.г. (приложение 3).

- Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций Калининского сельского поселения к отопительному периоду 2015–2016г.г. (приложение 4).

- Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду  2015-2016г.г. (приложение 5).

- Утвердить форму паспорта готовности к отопительному периоду              2015-2016г.г. (приложение 6).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Калининского сельского поселения                                             И.Е. Бабиян

Приложение 1 к постановлению

от 28.04.2015г.   № 53

Состав комиссии Калининского сельского поселения по оценке готовности

к отопительному периоду 2015-2016г.г.

| Бабиян И.Е | глава Администрации Калининского сельского поселения - председатель комиссии |
| --- | --- |
| Гостар А.С. | ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения – секретарь комиссии |
| Селиванова Л.Е. | специалист первой категории Администрации Калининского сельского поселения |
| Садовничья Е.В. | специалист первой категории Администрации Калининского сельского поселения |
| Шкурко В.П. | инспектор по р/у Администрации Калининского сельского поселения |
| Жуматий Р.П. | Директор МКУ «ДК Калининского сельского поселения» |
| Чибичян А.К. | инженер по теплоснабжению ООО «МП «Коммунсервис» |

Приложение 2 к постановлению

от  28.04.2015г.  № 53

Перечень теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии

ООО «МП «Коммунсервис»:

Котельная х. Калинин

- Многоквартирный дом по ул. Набережная, 113;

- Многоквартирный дом по ул. Набережная, 113 А;

- Многоквартирный дом по ул. Набережная, 114.

Приложение 3 к постановлению

от 28.04.2015 г.     № 53

График

проверки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Мясниковского района по оценке готовности к отопительному периоду

2015-2016г.г.

| № п/п | Объекты проверки | Мероприятия | Сроки проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУ «Дом культуры Калининского сельского поселения» | Предусмотренные приказом Министерство энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» | До 01.09.2015г. |
| 2 | Многоквартирные дома Набережная, д.113 Набережная д.113а Набережная д.114 |  | До 01.10.2015г. |
| 3 | Администрация Калининского сельского поселения |  | До 01.09.2015г. |

Приложение 4 к постановлению

от  28.04.2015 г. № 53

# Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций Мясниковского района к отопительному периоду 2015–2016г.г.

1.Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций Мясниковского района к отопительному периоду 2015-2016 г.г. (далее - Программа) является оценка готовности теплоснабжающих организаций Мясниковского района к отопительному периоду путем проведения проверок.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций согласно приложения № 1 к Программе.

1.4. Проверка готовности теплоснабжающих организаций проводится комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций Калининского сельского поселения к отопительному периоду 2015–2016 г.г. (далее - Комиссия) в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Работа комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций Мясниковского района к отопительному периоду 2015–2016г.г.

2.1. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по форме в соответствии с приложением 5  к настоящему постановлению.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.3. Ответственные лица теплоснабжающих организаций представляют Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, указанных в приложении № 2 к Программе.

3.Выдача паспорта готовности

3.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением 6 к настоящему постановлению и выдается Комиссией по каждой теплоснабжающей организации в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.2. Сроки выдачи Паспортов для теплоснабжающих организаций - не позднее 01.10.2015.

3.3. Теплоснабжающая организация, не получившая Паспорт до 01.10.2015, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1 к Программе

| N п/п | Категория объекта | Наименование организации, в отношении объектов которой будет проводиться проверка | Объекты, подлежащие проверке | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающая организация | ООО «МП «Коммунсервис» | Котельная х. Калинин | 01.10.2015г. |

Приложение № 2 к Программе

# Требования по готовности к отопительному периоду

# для теплоснабжающих организаций

- В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-наличие планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.

Приложение 5 к постановлению

от  28.04.2015 г. № 53

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:         __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 6 к постановлению

от  28.04.2015 г. № 53

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)